АДМИНИСТРАЦИЯ НЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.04.2018 | № | 34 |
| --- | --- | --- |

с.Ныр

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области на 2018-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 (в ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Ныровское сельское поселение, администрация Ныровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области на 2018-2027 годы согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановления администрации Ныровского сельского поселения:

от 20.01.2014 № 7 «Об утверждении схемыводоснабжения и водоотведения на территории Ныровского сельского поселения»;

от 26.01.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Ныровского сельского поселения от 20.01.2014 № 7».

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области.

- Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке

Глава администрации

Ныровского сельского поселения      Г.Н. Тохтеев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ныровского сельского поселения

от 20.04.2018 № 34

СХЕМА

водоснабжения и водооведения Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области

2018-2027 годы

с.Ныр

2018 год

- Технико-экономическое состояние централизованых систем водоснабжения поселения

  - описание системы и структуры водоснабджения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Ныровское сельское поселение расположено на юге Тужинского муниципального района и занимает площадь 109,95 кв.км, что составляет 7,5% от площади района. Поселение граничит на западе с Михайловским сельским поселением, на севере с Тужинским городским поселением, на востоке с Грековским сельским поселением, на юге с Яранским районом.

В состав Ныровского сельского поселения входят следующие населенные пункты: с. Ныр, д. Пиштенур, д. Пачи-Югунур, д. Артеквово,             д. Кирино, д. Югунур.

Административным центром Ныровского сельского поселения является село Ныр.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

добыча воды;

при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

хранение воды в специальных резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Населенные пункты Ныровского сельского поселения с централизованной системой водоснабжения: с. Ныр; д. Пиштенур (обеспеченность централизованной системой водоснабжения 96%).

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения являются подземные воды из трех артезианских источников в с. Ныр и двух артезианских источника в                        д. Пиштенур.

В соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений.

Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения. Проекты указанных зон разрабатываются на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Ныровского сельского поселения в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.

Централизованные системы водоснабжения Ныровского сельского поселения обеспечивают потребителей следующими видами водоснабжения:

хозяйственно-питьевые нужды;

производственные нужды промышленных предприятий.

В целом, система водоснабжения Ныровского сельского поселения представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в режиме, определяемым гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения Ныровского сельского поселения представляет администрация Ныровского сельского поселения (далее – администрация поселения).

Эксплуатационная зона администрации поселения как организации, осуществляющей водоснабжение, распространяется на с. Ныр и д. Пшиштенур. Протяженность водопроводных сетей в пределах Ныровского сельского поселения равна 12,2 км.

  - Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В Ныровском сельском поселении остаются не охваченными централизованной системой водоснабжения, следующие населенные пункты: д. Пиштенур (не обеспечено централизованым водоснабжением 4%), д. Пачи-Югунур, д. Артеково, д. Кирино, д. Югунур.

В соответствие с Пособием по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество питьевой воды должно, как правило, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». При невозможности использовать воду природного качества по приведенным в табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства для ее очистки и (или) обеззараживания.

В качестве источников следует, как правило, использовать подземные воды. Предпочтение следует отдавать водоносным горизонтам, защищенным от загрязнения водонепроницаемыми породами. Поверхностные источники допускаются к использованию в исключительных случаях при наличии специальных обоснований.

Конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями. В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы. При соответствующих обоснованиях могут применяться каптажи родников и другие сооружения. Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, складов удобрений, компоста и т.п.). Конструкция сооружений не должна допускать возможности проникновения в эксплуатируемый водоносный горизонт поверхностных загрязнений, а также возможности соединений его с другими водоносными горизонтами. Глубина водозаборных скважин и шахтных колодцев принимается в зависимости от глубины залегания водоносных горизонтов, их мощности, способа производства работ и других местных условий. Наиболее распространенным видом водозаборных сооружений являются водозаборные скважины, применяемые при разнообразных гидрогеологических условиях и глубинах залегания водоносного пласта.

Для систем индивидуального водоснабжения не обязательно предусматривать резервное водозаборное сооружение (скважину, шахтный колодец и др.). Для повышения надежности подачи воды может предусматриваться комплект водоподъемного оборудования.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 № 782              «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованных системах водоснабжения Ныровского сельского поселения, можно выделить следующие зоны:

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области).

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Ныровского сельского поселения, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен пункте 1.2 раздела 2 Схемы «Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения».

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории сельского поселения можно выделить следующие централизованные системы:

централизованная система водоснабжения от артезианской скважины № 537, расположенной в с.Ныр (в центральной части села). Артезианская скважина обеспечивает водоснабжение с. Ныр, статус скважины - резервная;

централизованная система водоснабжения от артезианской скважины № 5273, расположенной в с.Ныр (в северо-восточной части села). Артезианская скважина обеспечивает водоснабжение с. Ныр обеспечивает водоснабжение с. Ныр, статус скважины - резервная;

централизованная система водоснабжения от артезианской скважины № 6539, расположенной в с.Ныр (в северной части села). Артезианская скважина обеспечивает водоснабжение с. Ныр, статус скважины - основная ;

централизованная система водоснабжения от артезианской скважины № 1685, расположенной в д. Пиштенур (в центральной части деревни). Артезианская скважина обеспечивает водоснабжение д. Пиштенур, статус скважины - резервная;

централизованная система водоснабжения от артезианской скважины № 5920, расположенной в д. Пиштенур (в южной части деревни). Артезианская скважина обеспечивает водоснабжение д. Пиштенур, статус скважины – оснавная.

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение Ныровского сельского поселения осуществляется от пяти подземных источников:

- Водозаборная скважина № 537 расположена в административных границах Ныровского сельского поселения в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области. Водозаборная скважина в кирпичной башне. Обеспечивает водоснабжение потребителей с. Ныр.

- Водозаборная скважина № 5273 расположена в административных границах Ныровского сельского поселения в северо – восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области. Водозаборная скважина расположена в кирпичном павильоне. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Обеспечивает водоснабжение потребителей с. Ныр.

- Водозаборная скважина № 6539 расположена в административных границах Ныровского сельского поселения  на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области. Водозаборная скважина расположена в кирпичном павильоне. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Обеспечивает водоснабжение потребителей с. Ныр.

- Водозаборная скважина № 1685 расположена в административных границах Ныровского сельского поселения в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области. Водозаборная скважина расположена в кирпичном павильоне. Водонапорная башня расположена в 10 метрах от павильона. Обеспечивает водоснабжение потребителей д. Пиштенур.

- Водозаборная скважина № 5920 расположена в административных границах Ныровского сельского поселения в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области. Водозаборная скважина расположена в кирпичном павильоне. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Обеспечивает водоснабжение потребителей д. Пиштенур.

В с. Ныр эксплуатируетя три водозаборных скважины, которые обеспечивают потребность населения и организаций в холодном (питьевом)  водоснабжении:

водозаборная скважина № 537 пробурена в 1960 году на глубину 60 м., фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена в интервале 0 до 60 м. Фильтрующая часть установлена в интервале 41-55 м. Фильтр проволочный. Водовмещающие породы предоставлены известняками котельничских сооружений, залегающие в интервале 44,7-56,0 м.;

водозаборная скважина № 5273 пробурена в 1960 году на глубину 84 м., фильтровая колонна диаметром 219 мм установлена в интервале 0 до 84 м. Фильтрующая часть установлена в интервале 21-36 м; 70-74 м.. Фильтр сетчатый. Водовмещающие породы предоставлены пееесчаниками котельничских отложений, залегающих в интервале 14,4-34,4 м.;

водозаборная скважина № 6539 пробурена в 1989 году на глубину 92 м., фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена в интервале 0 до 92 м. Фильтрующая часть установлена в интервале 38-44 м.; 51-54 м; 85-88 м.. Фильтр сетчатый. Водовмещающие породы предоставлены пееесчаниками котельничских отложений, залегающих в интервале 29-44,4 м., 50,4-54,4 м., 82,0-88,0 м..

В д. Пиштенур эксплуатируетя две водозаборных скважины, которые обеспечивают потребность населения и организаций в холодном (питьевом)  водоснабжении:

водозаборная скважина № 1685 пробурена в 1965 году на глубину 96 м., фильтровая колонна диаметром 168 мм установлена в интервале 0 до 96 м. Фильтрующая часть установлена в интервале 73-81 м. Фильтр проволочный. Водовмещающие породы предоставлены песчаниками котельничских сооружений, залегающие в интервале 50,0-70,0 м.;

водозаборная скважина № 5920 пробурена в 1983 году на глубину 79,0 м., фильтровая колонна диаметром 219 мм установлена в интервале 0 до 79 м. Фильтрующая часть установлена в интервале 38,0-44,0 м., 58,0-67,0 м. Фильтр проволочный. Водовмещающие породы предоставлены песчаниками котельничских сооружений, залегающие в интервале 38,0-44,0 м., 58,0-67,0 м..

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, забираемая из источников воды (трех водохаборных скважин с. Ныр и двух водозаборных скважин д. Пиштенур) проходит очистку в фильтровых колоннах, установленных в скважинах. Рабочая часть фильтра каждой скважины – дырчатая. Другие очистные сооружения на источниках воды отсутствуют.

Показатели качества воды Ныровского сельского поселения указаны в приложении № 1 к настоящей Схеме.

Данные лабораторных исследований свидетельствуют о том, что применяемая технологическая схема водоподготовки обеспечивает соответствие подаваемой потребителям воды требованиям обеспечения нормативов качества воды СaнПиH 2.1.4.1074-01. По всем показателям вода соответствует нормам.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозаборная скважина № 537 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ -6-6,5-85 с глубиной погрузки 70 м, производительность насоса 6,5 м3/час. Вода из водозаборной скважины поступает в водонапорную башню, далее в распределительную сеть потребителю. Данная водозаборная скважина с насосной станцией исполльзуется в летнее время. Режим работы скважины автоматический. Автоматика расположена в водопроводной башне.

Водонапорная башня построена в 1960 году, высота составляет 15 метров, емкость бака – 30 м3. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. Водонапорная башня состоит из бака и опорной конструкции. Бак представляет собой сварную листовую конструкцию, цилиндрической формы, с фасадной стороны бак окружает кирпичная кладка. Опорная конструкция выполнена из кирпича. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры.

Водозаборная скважина № 5273 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ -5-6,5-80 с глубиной погрузки 40 м, производительность насоса 6,5 м3/час. Вода из водозаборной скважины поступает в накопительную емкость, далее в распределительную сеть потребителю. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Данная водозаборная скважина с насосной станцией является резервным объектом водоснабжения. Режим работы скважины автоматический. Автоматика расположена в павильоне кирпичной конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительнос состоянии. В 2015 коду проведен капитальный ремонт павильона.

Водозаборная скважина № 6539 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ -6-6,5-80 с глубиной погрузки 40 м, производительность насоса 6,5 м3/час. Вода из водозаборной скважины поступает в накопительную емкость, далее в распределительную сеть потребителю. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Данная водозаборная скважина является основным объектом водоснабжения. Режим работы скважины автоматический. Автоматика расположена в павильоне кирпичной конструкции. Здание павильона находится в удовлетворительнос состоянии.

Водонапорная башня системы Рожновского типа ВБР-15-10. Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 960 мм, диаметр бака – 2500 мм. Общая полезная вместимость башни 22 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить как удовлетворительное.

Водозаборная скважина № 1685 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ -6-10-80 с глубиной погрузки 70 м, производительность насоса 10 м3/час. Вода из водозаборной скважины поступает в накопительную емкость, далее в распределительную сеть потребителю. Водонапорная башня расположена в 10 метрах от павильона. Данная водозаборная скважина находится в резерве и используется только при необходимости. Режим работы скважины автоматический. Автоматика расположена в павильоне из профнастила. Здание павильона находится в удовлетворительнос состоянии.

Водонапорная башня системы Рожновского типа ВБР-15-10. Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 960 мм, диаметр бака – 2500 мм. Общая полезная вместимость башни 22 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить как удовлетворительное.

Водозаборная скважина № 5920 оборудована погружным насосом марки ЭЦВ -6-10-80 с глубиной погрузки 70 м, производительность насоса 10 м3/час. Вода из водозаборной скважины поступает в накопительную емкость, далее в распределительную сеть потребителю. Водонапорная башня расположена рядом с павильоном. Данная водозаборная скважина является основным объектом водоснабжения. Режим работы скважины автоматический. Автоматика расположена в павильоне из бруса. Здание павильона находится в удовлетворительнос состоянии.

Водонапорная башня системы Рожновского типа ВБР-15-10. Общая высота башни составляет 15 м, высота опоры – 10 м. Диаметр опоры равен 960 мм, диаметр бака – 2500 мм. Общая полезная вместимость башни 22 м³, в том числе 15 м³ – вместимость бака. Водонапорная башня предназначена для регулирования неравномерности водопотребления и хранения запаса воды. В водонапорных башнях типа ВБР бак свободно сообщается с водозаполненной опорой. Водонапорная башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Для наполнения водонапорной башни служит подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети осуществляется с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба выведена на наивысший уровень воды в баке. Состояние водонапорной башни на момент обследования можно оценить как удовлетворительное.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Линейные объекты централизованных систем водоснабжения питьевой воды в Ныровском сельском поселении составляет 12,2 км., в том числе:               с. Ныр – водопроводная сеть 1990 года постройки протяженностью 8,5 км., д. Пиштенур - водопроводная сеть 1983 года постройки протяженностью 3,7 км.. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных  труб диаметром 20-110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун. Состояние водопроводых сетей водопровода в Ныровском сельском поселении составляет более 90%. В целом водопроводные сети позволяют обеспечивать качество воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству.

Число личных водоразборов (будки, колонки, краны) в количестве 33 единицы.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об установлении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность воды.

- В настоящее время на источниках водоснабжения д. Пиштенур и водозаборной скважины № 6539 с. Ныр приборы учета воды требуют замены.

- Обслуживание системы централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения осуществляет администрация поселения, в кадровом составе которой отсутствует технический персонал. Для обслуживания сетей водоснабжения администрация поселения привлекает наемных работников, вследствие чего возрастает стоимость обслуживания сетей. Также обслуживание системы водоснабжения осуществляется силами жителей населённых пунктов, что негативно сказывается на оперативности и качестве ремонта.

- Износ водопроводных сетей, выполненных из чугунных трубопроводов, составляет более 90 %. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции сетей.

- В селе Ныр низкий тариф на холодную (питьевую) воду, вследствие чего денежных средств на содержание объектов холодного водознабжения не хватает.

- Смотровые колодцы в водопроводных сетях Ныроского сельского поселения затоплены, задвижки требуют замены.

    - Описание централизованой системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем водоснабжения, отражающие технические особенности указанной системы.

На территории Ныровского сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ныровского сельского поселения отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих эти лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Ныровского сельского поселения на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеет администрация Ныровского сельского поселения Тужинского района Кировской области.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития систем водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения Ныровского сельского поселения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения Ныровского сельского поселения являются:

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения Ныровского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также водоснабжения территорий, не имеющих - централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Ныровского сельского поселения;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего тводоснабжения  и холодного водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В Ныровском сельском поселении строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не планируется.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс поачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при производстве и транспортировке

На водозаборных скважинах Ныровского сельского поселения требуется замена приборов учета воды. Наличие некоректных данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения при ее производстве и транспортировке, поэтому оценка уровня потерь воды произведена с учетом нормативных показателей.

В связи с тем, что данные по фактическому потреблению воды абонентами системы централизованного водоснабжения не предоставлены, балансы подачи и реализации воды составлены на основании действующих нормативов потребления воды.

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) потребителям и потерями воды в сети.

Общий существующий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в следующей таблице № 1.

Таблица № 1 - Общий баланс подачи и реализации воды на 01.01.2018 года

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м³ | 45,61 |
| Пропущено через очистные | тыс. м³ | 0,0 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 0,0 |
| Неучтенные потери на источнике | тыс. м³ | 0,0 |
| Подано в сеть | тыс. м³ | 45,61 |
| Естественная убыль | тыс. м³ |  |
| Неучтенные потери в сетях | тыс. м³ | 2,5 |
| Отпущено воды потребителям в том числе: | тыс. м³ | 43,11 |
| населению | тыс. м³ | 23,55 |
| Бюджетофинансируемые организации | тыс. м³ | 4,97 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 14,59 |
| Число аварий на водопроводных сетей | ед. | 5 |

Общие неучтенные потери в системах централизованного водоснабжения составляют 5,48% от общего количества поднятой воды. Неучтенные потери составляют значительную часть от общего количества поднятой воды. Сети и сооружения требуют проведения реконструкции на наиболее изношенных участках.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В состав Ныровского сельского поселения входят следующие населенные пункты: с. Ныр, д. Пиштенур, д. Пачи-Югунур, д. Артеково,             д. Кирино, д. Югунур.

Населенные пункты Ныровского сельского поселения с централизованной системой водоснабжения: с. Ныр; д. Пиштенур (обеспеченность централизованной системой водоснабжения 96%)

Централизованная система водоснабжения Ныровского сельского поселения состоит из следующих технологических зон:

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области);

технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области).

Территориальный годовой баланс и в сутки максимального водопотребления подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведен в таблице № 2.

Таблица № 2 – Баланс подачи воды Ныровского сельского поселения по техническим зонам водоснабжения за 2017 год

| № п/п | Наименование технологической зоны | Годовой расход воды, тыс.м3/год | Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 1,88 | 0,005 |
| 2 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 20,72 | 0,056 |
| 3 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 15,06 | 0,41 |
| 4 | технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 6,76 | 0,018 |
| 5 | технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 1,19 | 0,003 |

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица № 3 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Ныровского сельского поселения

| № п/п | Наименование группы абонентов | Годовой расход воды, тыс.м3/год | Расход воды в сутки максимального потребления, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания | 23,55 | 0,064 |
| 2 | Бюджетофинансируемые организации | 4,97 | 0,013 |
| 3 | Прочие организации | 14,59 | 0,039 |
|  | Всего | 43,11 | 0,116 |

Основным потребителем воды в Ныровском сельском поселении являются жилые здания, на них приходится 54,6% потребления воды.

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением Ныровского сельского поселения питьевой воды не были предоставлены при проведении обследования в связи с тем, что абоненты централизованной системы водоснабжения не оборудованы приборами учета. Поэтому оценка фактического потребления воды населением произведена на основании нормативных показателей.

Фактическое потребление воды населением Ныровского сельского поселения в 2017 году составило 23,55 тыс.м3/год, что составляет 54,6% от общего потребления воды в Ныровском сельском поселении.

Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» устанавливает требования к энергоэффективности вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню. Согласно п. 15 указанного постановления «требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет».

В связи с этим схемой водоснабжения предусмотрено уменьшение водопотребления

жилыми зданиями на 15 % по отношению к базовому уровню с 2018 года по 2023 год, на 30 % с 2024 года по 2027 года.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены в таблице № 4.

Таблица № 4 – Удельное потребление воды населением в Ныровском сельском поселении

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды населению, тыс. м3 | 23,55 | 23,55 | 20,09 | 20,17 | 20,21 | 20,61 | 20,61 |
| Количество потребителей, чел. | 644 | 644 | 627 | 623 | 619 | 615 | 607 |
| Удельное водо- потребление, м3/чел. | 36,6 | 36,6 | 32,04 | 32,38 | 32,64 | 33,51 | 33,00 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и на общедомовые нужды в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан утверждены постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/360.

На 01.01.2018 года  действует норматив потребления коммунальных услуг Ныровского сельского поселения в жилых помещениях, куб. метров в месяц на 1 человека – 1,26.

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На водозаборных скважинах Ныровского сельского поселения требуется замена приборов учета воды. Наличие некоректных данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения.

Система централизованного водоснабжения находится на балансе администрации ныровского сельского поселения. На источнике водоснабжения Ныровского сельского поселения установлены водомерные приборы учета воды, требующие замены, в связи стем, что паказывают не коректные данные.

В настоящее время расчет стоимости потребленной воды ведется на основании приборов учёта воды, а в случае отсутствия приборов, по нормативам потребления, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/360 исходя из численности жителей.

Количество потребителей холодной воды жилых домов с приусадебными участками, в которых установлены приборы учёта, составляет около 2 %.

Наличие приборов коммерческого учета воды у бюджетных и иных организаций составляет 100%.

В целях реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Источники водоснабжения Ныровского сельского поселения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей.

Ожидаемые расходы воды представлены в части 3.7. раздела 3 Схемы.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления холодной воды составлены с учетом снижения численности населения на  территории Ныровского сельского поселения потребителей

Таблица № 5 – Основные демографические показатели Ныровского сельского поселения

| Показатели | 2018 год | 2027 год |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения чел. | 644 | 607 |

Таблица № 6 - Прогнозные балансы потребления холодной воды

тыс. м3

| Показатель | Расчетный период |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| Население | 23,55 | 23,55 | 20,09 | 20,17 | 20,21 | 20,61 | 20,61 |
| Бюджетофинансируемые организации | 4,97 | 4,97 | 4,69 | 4,83 | 4,76 | 4,80 | 4,78 |
| Прочие организации | 15,46 | 15,46 | 15,41 | 16,65 | 15,95 | 15,88 | 15,81 |
| Неучтенные потери в сетях | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |
| Итого | 46,48 | 46,48 | 42,44 | 46,65 | 42,67 | 42,79 | 42,7 |

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, техничческой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Табдица № 7 - Сведения о фактическом и ожидаемом годовом потреблении воды Ныровского сельского поселения

тыс. м3

| Показатель | 2017 год факт | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| Поднято воды | 45,61 | 45,61 | 42,44 | 43,65 | 42,67 | 42,79 | 42,70 |
| Пропущено через очистные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери на источнике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано в сеть | 45,61 | 45,61 | 42,44 | 43,65 | 42,67 | 42,79 | 42,70 |
| Естественная убыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери в сетях | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |
| Отпущено воды потребителям | 43,11 | 43,11 | 40,19 | 41,65 | 40,92 | 41,29 | 41,2 |

Таблица № 8 - Сведения о фактическом и ожидаемомсреднесуточном потреблении воды Ныровского сельского поселения

м3/сут

| Показатель | 2017 год факт | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 год |
| Поднято воды | 124,96 | 124,96 | 116,27 | 119,0 | 116,0 | 117,23 | 116,99 |
| Пропущено через очистные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери на источнике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано в сеть | 124,96 | 124,96 | 116,27 | 119,0 | 116,0 | 117,23 | 116,99 |
| Естественная убыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери в сетях | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 5,48 | 4,79 | 4,11 | 4,11 |
| Отпущено воды потребителям | 118,11 | 118,11 | 110,11 | 114,11 | 112,11 | 113,12 | 112,88 |

Таблица № 9 - Сведения о фактическом и ожидаемом максимально суточном потреблении воды Ныровского сельского поселения

м3/сут

| Показатель | 2017 год факт | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 год |
| Поднято воды | 137,46 | 137,46 | 127,9 | 130,9 | 127,6 | 128,95 | 128,69 |
| Пропущено через очистные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери на источнике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано в сеть | 137,46 | 137,46 | 127,9 | 130,9 | 127,6 | 128,95 | 128,69 |
| Естественная убыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные потери в сетях | 6,8 | 6,8 | 6,0 | 5,48 | 4,79 | 4,11 | 4,11 |
| Отпущено воды потребителям | 129,91 | 129,91 | 121,11 | 125,52 | 123,32 | 124,43 | 124,17 |

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Ныровского сельского поселения строительство новых объектов водоснабжения не планируется

Таблица № 10 - Территориальная структура потребления воды

| Наименование технологической зоны | Годовые расходы воды, тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 1,88 | 1,88 | 1,72 | 1,79 | 1,74 | 1,59 | 1,74 |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 20,72 | 20,72 | 18,97 | 19,64 | 19,10 | 17,51 | 19,11 |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 15,06 | 15,06 | 13,80 | 14,27 | 13,88 | 12,74 | 13,9 |
| технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технмческой воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентам

Таблица № 11- Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов Ныровского сельского поселения

| Наименование группы абанентов | Годовые расходы воды, тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| Жилые здания | 23,55 | 23,55 | 20,09 | 20,17 | 20,21 | 20,61 | 20,61 |
| Бюджетофинансируемые организации | 4,97 | 4,97 | 4,69 | 4,83 | 4,76 | 4,80 | 4,78 |
| Прочие организации | 15,46 | 15,46 | 15,41 | 16,65 | 15,95 | 15,88 | 15,81 |
| Всего | 43,11 | 43,11 | 40,19 | 41,65 | 40,92 | 41,29 | 41,2 |

Основным потребителем воды в Ныровском сельском поселении к 2027 году будут являться жилые здания, на них будет приходиться 50,02% потребления воды.

Согласно приведенным данным видно, что структура водопотребления Ныровского сельского поселения к 2027 году не претерпит существенных изменений.

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На водозаборных скважинах Ныровского сельского поселения требуется замена приборов учета воды. Наличие некоректных данных по фактическому отпуску воды не позволяет оценить фактические потери воды в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения не представляется возможным. Ориентировочная оценка существующих и планируемых потерь воды при ее транспортировке произведена на основании нормативных показателей.

Таблица № 12 - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения

тыс.м3

| Показатель | 2017 год факт | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 год |
| годовые | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |
| средне- суточные*1000 | 6,85 | 6,85 | 6,16 | 5,48 | 4,79 | 4,11 | 4,11 |

3.11. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по техническим зонам водоснабжения, структурный  -баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица № 13 - Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поданной воды, тыс.м3 | 45,61 | 45,61 | 42,44 | 43,65 | 42,67 | 42,79 | 42,70 |
| Объем реализованной воды, тыс.м3 | 43,11 | 43,11 | 40,19 | 41,65 | 40,92 | 41,29 | 41,2 |
| Потери воды, тыс.м3 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |

Таблица № 14 - Перспективный территориальный баланс водоснабжения

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 1,88 | 1,88 | 1,72 | 1,79 | 1,74 | 1,59 | 1,74 |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 20,72 | 20,72 | 18,97 | 19,64 | 19,10 | 17,51 | 19,11 |
| технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 15,06 | 15,06 | 13,80 | 14,27 | 13,88 | 12,74 | 13,9 |
| технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Таблица № 15 - Перспективный структурный баланс водоснабжения

тыс.м3

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023- 2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физтические лица | 23,55 | 23,55 | 20,09 | 20,17 | 20,21 | 20,61 | 20,61 |
| Юридические лица | 19,56 | 19,56 | 20,1 | 21,48 | 20,71 | 20,68 | 20,59 |

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

Центральная система водоотведения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

3.12. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объектов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по техническим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений Ныровского сельского поселения исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с разбивкой по технологическим зонам по состоянию на 2027 год представлен в Приложении № 2 к настоящей Схеме.

В Ныровском сельском поселении в строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

Планируется замена приборов учета воды на двух артезиански скважинах Ныровского сельского поселения.

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствие с Федеральным законом №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" гарантирующая организация - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Органы местного самоуправления поселения для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В настоящее время гарантирующая организация в сНыровском сельском поселении не определена в соответствие со статьей 12 Федерального закона № 416-ФЗ.

Поэтому в соответствие со статьей 7 Федерального закона № 416-ФЗ до определения гарантирующей организации договоры холодного водоснабжения и (или) водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к водопроводным и (или) канализационным сетям которой подключены объекты капитального строительства абонента.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой	 по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Ныровского сельского поселения с разбивкой по годам представлен в приложении № 3 к настоящей Схеме.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами аодоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Коломинского сельского поселения направлено на решение задач, представленных в таблице № 16.

Таблица № 16 - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (раздел 10 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция участков водопроводных сетей | Обеспечение бесперебойного снабжения водой потребителей и снижение потерь воды |
| 2. | Установка счетчика воды на источнике | Выполнение требований Федерального закона N 261-ФЗ и сокращение водопотребления артезианских скважинах Ныровского сельского поселения |

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Ныровского сельского следующие: сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей, утепление водонапорных башен.

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Ныровского сельского селения не планируются.

Водоснабжение Ныровского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей. В пределах Кировской области водоносный комплекс получает основное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строительство новых объектов водоснабжения в Ныровском сельском поселении не планируется.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения на объектах системы централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения в настоящее время отсутствуют. Внедрение указанных систем в рассматриваемый период не планируется.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время расчет стоимости потребленной воды ведется на основании приборов учёта воды, а в случае отсутствия приборов, по нормативам потребления, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/360 исходя из численности жителей.

Количество потребителей холодной воды жилых домов с приусадебными участками, в которых установлены приборы учёта, составляет около 2 %.

Наличие приборов коммерческого учета воды у бюджетных и иных организаций составляет 100%.

В целях реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

Приборный учёт потребления холодной воды абонентами в населенных пунктах Ныровского сельского поселения практически отсутствует.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Реконструкция участков водопроводных сетей с высокой степенью износа будет осуществляться без внесения изменений в маршруты прохождения существующих трубопроводов системы водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменятся. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к новому источнику водоснабжения по кратчайшему пути.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и водонапорных башен на расчетный срок разработки схемы водоснабжения Ныровского сельского поселения не планируется.

Строительство резервуаров на расчетный срок разработки схемы водоснабжения не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

По данным администрации Ныровского сельского поселения в рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодноговодоснабжения не увеличится.

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующей централизованой системы холодного водоснабжения Ныровского сельского поселения представлена в Приложении № 4 к настоящей Схеме.

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

  - Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества

В соответствие с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжениии

водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем.

Данные лабораторных исследований свидетельствуют о том, что применяемая технологическая схема водоподготовки обеспечивает соответствие подаваемой потребителям воды требованиям обеспечения нормативов качества воды. Организация дополнительной очистки воды не требуется.

По данным водоснабжающей организации источники водоснабжения обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой потребителей Ныровского сельского поселения. Реконструкция источников водоснабжения не планируется.

  - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

В д. Пиштенур, д. Артеково, д. Кирино и д. Югунур централизованное водоснабжение отсутствует, сторительство объектов водоснабжения не планируется.

  - Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Перспективная застройка в Ныровском  сельском поселении в рассматриваемом периоде планируется:

- 1 жилой дом по улице Советская в с. Ныр.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки планируется осуществлять от магистральных водопроводов существующих источников водоснабжения.

  - Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения планируется за счет реконструкции участков водопроводных сетей с высокой степенью износа в период 2018-2027 гг..

  - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательством Российской Федерации

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

реконструкция водопроводных сетей;

применение станций водоподготовки на водозаборных скважинах;

разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения;

применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арматуры, установка приборов учета воды.

Система горячего водоснабжения на территории Ныровского сельского поселения отсутствует.

  - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффиктивными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

На территории Ныровского сельского поселения проблема замерзания воды не выявлена.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ныровского сельского поселения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Ныровского сельского поселения с разбивкой по годам представлена в Приложении № 5 к настоящей Схеме.

Сумма ориентировочного объема инвестиций для установки узла учета воды на источнике определена на основании данных о стоимости объектов-аналогов исходя из стоимости промышленного турбинного водосчетчика марки WPH-N-W-2000 или WPH-N-K-2000 и примерной стоимости работ по его монтажу.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения № 6 к настоящей Схеме.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                       «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения Ныровского сельского поселения выявлены не были.

9. Схема водоотведения

9.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

9.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Существующая система водоотведения Ныровского сельского поселения нецентрализованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизационными машинами на поле ассенизации.

Дождевые и талые сточные воды с поселения не выводятся и не очищаются. Ливневая канализация на территории Ныровского сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

9.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. Системы очистки сточных вод отсутствуют. Локальных очистных сооружений в поселении нет.

9.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В Ныровском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Объекты оборудованы надворными уборными или автономными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на поле ассенизации.

9.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как централизованных систем водоотведения в Ныровском сельском поселении не имеется. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

9.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствуют.

9.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения на территории Ныровского сельского поселения отсутствуют.

9.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует.

9.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в Ныровском сельском поселение не охвачены централизованным водоотведением.

9.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

К техническим проблемам системы водоотведения в Ныровского сельского поселения относятся:

отсутствие централизованных систем водоотведения;

отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения Ныровского сельского поселения можно отнести:

отсутствие технологических устройств очистки воды;

отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

9.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

9.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчёт баланса сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

9.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду отсутствия очистных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территории и отсутствие организованного поверхностного стока – одна из причин проявления негативных процессов:

подтопления территории;

заболачивания территории;

развития овражной эрозии;

снижения несущей способности грунта;

проявление морозного пучения.

9.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют.

9.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет баланса сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

9.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет прогнозных балансов сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

9.3 Прогноз объема сточных вод

9.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет ожидаемого поступления сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

9.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует.

9.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В Ныровском сельском поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения. В связи с этим фактом расчет требуемой мощности очистных сооружений в рамках данной схемы не выполняется.

9.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системыф водоотведения

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует.

9.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В Ныровском сельском поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения. В связи с этим анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения проведен не был.

9.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

9.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Ныровского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

9.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с рабивкой по годам, включая технические обоснования этих мереоприятий не разработан, в связи с тем, что в перод с 2018-2027 года на территории Ныровского сельского поселения не запланировано строительство централизованной стстемы водоотведения.

9.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях улучшения экологической обстановки на территории Кировского сельского поселения предлагается организация децентрализованной системы водоотведения для индивидуальной жилой застройки. Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения. Для обеспечения Кировского сельского плселения системой водоотведения надлежащего качества необходимо строительство канализационных очистных сооружений на территории муниципального образования.

9.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.

9.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На территории Ныровского сельского поселения отсутствует автоматизированная система оперативного диспетчерского управления. В дальнейшем не планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоотведения

9.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

9.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно- защитные зоны.

Таблица № 5 - Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м., при расчетной производительности сооружений, тыс.м3 /сут |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

9.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

9.4.9. Обеспечение надежности водоотведения путем организании возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений  водоотведения

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует.

9.4.10. Организация централизованного водоотведения на территории поселения, где оно отсутствует

Обеспечение централизованным водоотведением потребителей Ныровского сельского поселения, расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение отсутствует, в настоящее время не планируется.

9.4.11. Сокращение сбросов и организация очищенных сточных вод на технические нужды

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует.

9.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

9.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем канализации

9.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Методы, ьезопасные для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод не разрабатывались в связи с тем, что на территории ныровского сельского поселения нет централизованной системы водоотведения

9.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На данный момент информация о планируемом строительстве, реконструкции и модернизации объектов систем централизованной системы водоотведения отсутствует. В связи с этим фактом оценку потребности в капитальных вложениях провести не представляется возможным.

4.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к показателям надежности, качества и энергетиченской эффективности объектов ценетрализованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с тем, что на территории Ныровского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения, информация о целевых показателях развития централизованной системы водоотведения также отсутствует.

4.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованная система водоотведения в Ныровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения не выявлены.

____________________

Приложение № 1

Показатели качества воды Ныровского сельского поселения

| № п/п | Наименование организации, проводившей исследование | Наименование документа | Место отбора пробы | Дата и время отбора | Исследуемые показатели | Соотвиее нормам | Показатели, по которым качество не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 1453 от 27.03.2017 | Скважина № 5273 | 20.03.2017 08 ч.00 мин | Санитарно-гигиенические и микробиологические исследования | Да |  |
| 2 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 1452 от 27.03.2017 | Скважина № 537 | 20.03.2017 08 ч.00 мин | Санитарно-гигиенические и микробиологические исследования | Да |  |
| 3 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 1452 от 27.03.2017 | Скважина № 6539 | 20.04.2017 08 ч.00 мин | Санитарно-гигиенические и микробиологические исследования | Да |  |
| 4 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 16067 от 02.05.2017 | Скважина № 5273 | 23.04.2017 17 ч.45 мин | радиологические исследования | Да |  |
| 5 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 16065 от 28.04.2017 | Скважина № 6539 | 20.04.2017 17 ч.00 мин | радиологические исследования | Да |  |
| 6 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 16069 от 28.04.2017 | Скважина № 537 | 23.04.2017 18 ч.30 мин | радиологические исследования | Да |  |
| 7 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 1455 от 27.03.2017 | Скважина № 5920 | 20.03.2017 08 ч.00 мин | Санитарно-гигиенические и микробиологические исследования | Да |  |
| 8 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 1454 от 27.03.2017 | Скважина № 1685 | 20.03.2017 08 ч.00 мин | Санитарно-гигиенические и микробиологические исследования | Да |  |
| 9 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 16066 от 28.04.2017 | Скважина № 5920 | 23.04.2017 17 ч.30 мин | радиологические исследования | Да |  |
|  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемилологии в Кировской области» | Протокол лабораторных испытаний № 16068 от 28.04.2017 | Скважина № 1685 | 23.04.2017 18 ч.00 мин | радиологические исследования | Да |  |

___________________

Приложение № 2

Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений

| № п/п | Наименование технологической зоны | Расчет перспективных расходов водозаборных и очистных сооружений, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Потребление воды абонентами | Естественная убыль в сетях | Неучтенные потери воды в сетях | Собственные нужды | Неучтенные потери на источнике | Требуемый расход очистных сооружений | Требуемый расход в/заборных сооружений |
| 1 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в центральной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 1,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (в северо-восточной части с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 20,01 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | технологическая зона от водонапорной башни с.Ныр (на северной окраине с. Ныр Тужинского района Кировской области) | 14,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в заподной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 6,76 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | технологическая зона от водонапорной башни д. Пиштенур (в юго-восточной части д. Пиштенур Тужинского района Кировской области) | 1,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Ныровского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция участков водопроводных сетей | Обеспечение бесперебойного снабжения водой потребителей и снижение потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка счетчика воды на источнике | Выполнение требований Федерального закона N 261-ФЗ и сокращение водопотребления артезианских скважинах Ныровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________

Приложение № 4

Схема централизованного водоснабжения  д. Пиштенур Тужинского района

Схема централизованного водоснабжения с.Ныр Тужинского района

Приложение № 5

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Ныровского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участков водопроводных сетей | Обеспечение бесперебойного снабжения водой потребителей и снижение потерь воды | 6403,9 | 595,2 | 637,6 | 687,6 | 574,8 | 597,0 | 620,1 | 644,1 | 669,0 | 682,4 | 696,1 |
| 2 | Установка счетчика воды на источнике | Выполнение требований Федерального закона N 261-ФЗ и сокращение водопотребления артезианских скважинах Ныровского сельского поселения | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 6408,9 | 600,2 | 637,6 | 687,6 | 574,8 | 597,0 | 620,1 | 644,1 | 669,0 | 682,4 | 696,1 |

_________________

Приложение № 6

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг | тыс. м3 | 45,61 | 45,61 | 42,44 | 43,65 | 42,67 | 42,79 | 42,70 |
| 2 | Подано в сеть | тыс. м3 | 43,11 | 43,11 | 40,19 | 41,65 | 40,92 | 41,29 | 41,2 |
| 3 | Неучтенные потери в сетях | тыс. м3 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Неучтенные потери в сетях от общего объема реализации) | % | 5,48 | 5,48 | 5,3 | 4,58 | 4,1 | 3,5 |  |
| 5 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 36,6 | 36,6 | 32,04 | 32,38 | 32,64 | 33,51 | 33,00 |
| 6 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 9 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

________________________

# Text boxes

Условные знаки:

К – колодец

ПГ – колодец с пожарным гидрантом

Б – водонапорная башня

Строительство нового водопровода 2,7 км

Старый водопровод

- расстояние в метрах

Б

340

120

Б

80

магазин

Столовая

К

340

100

Детский сад

К

К

ПГ

ПГ

ФАП

- - водонапорная башня

- водопроводный колодец с пожарным гидрантом

- водопроводный колодец с противопожарной головкой

- водопроводная колонка

- колодец

ВКВ

ВКВ

ВКВ

ВКВ